## Slide 1
TABLE RONDE 1 :
Dans une logique d’adaptation, comment réfléchir
à un urbanisme favorable à la santé ?

## Slide 2: Jérôme Marcillac Une démarche d’urbanisme favorable à la santé
Forum Européen – Nature en ville et adaptation au changement Climatique
1er juillet 2021

## Slide 3: Contexte
Miramas
26 100 habitants
41% de LLS
ville cheminote (1848)
principale gare de triage de la région
60 km au nord-ouest de Marseille
Quartier Maille 1 Mercure
2 879 habitants
957 logements dont 86% de LLS
255 chambres Adoma
Enjeux
enclavement
mixité sociale
bâti vieillissant
activités économiques et professionnels de santé

## Slide 4: Origines et choix de la démarche
Pendant la rédaction du protocole :
mobilisation de tous les services territoriaux
  coordinatrice ASV déjà sensibilisée à l’EIS
rencontre avec le CRES PACA et l’EHESP de Rennes
  projet pas assez mûr pour une EIS (pas de projet)
  opportunité de lancer une démarche expérimentale d’UFS
Montage :
étude « Urbanisme Favorable à la Santé » proposée mais non subventionnée par l’ANRU
Métropole et ARS cofinancent l’étude via l’AAP Actions innovantes 2016 sous l’impulsion du CRES
Le CRES pilote l’étude expérimentale et retient l’EHESP en tant qu’expert
CRES
EHESP
ASV
porteur de projet
AMO
Groupe de travail UFS :

## Slide 5: Mise en œuvre
Objectifs :
meilleure intégration des enjeux de santé
logique d’accompagnement et non d’évaluation
acculturation entre acteurs santé et aménagement
transférabilité
Démarche :
partager les expertises
compléter les diagnostics (enquête)
identifier les déterminants de santé à enjeux
identifier les facteurs d’influences
évaluer et critiquer le projet au fur et à mesure
produire des recommandations
Activité physique et alimentation
Qualité de l’environnement intérieur
Cohésion sociale
Accès au soin, aux services socio-sanitaires et de prévention

## Slide 6: Livrables
Thématiques | Objectifs | Lien à la santé | Actions |  | 
 |  |  | Conception du projet | Détails techniques | Chantier et/ou suivi
Matériaux utilisés Source : pp67-72 du « Référentiel pour un aménagement et un habitat durables » de l’Eurométropole de Strasbourg (référence et lien à la fin de cette fiche) | Limiter la présence de polluants et nuisances au sein du logement | Les matériaux, qu’il s’agisse de matériaux de construction, de revêtement (peintures, revêtement de sols…), du mobilier, mais aussi de divers produits (bougies, produits d’entretien…) sont susceptibles d’émettre des polluants dans le logement. De plus, certains matériaux, tels que les moquettes, favorisent la présence d’acariens et la persistance d’autres allergènes (poils de chats…). Les impacts de ces divers polluants sur la santé sont largement reconnus par les scientifiques (problèmes respiratoires, asthme, problèmes ORL, maux de tête…) et, même s’ils restent complexes à évaluer, plusieurs leviers d’amélioration de la qualité de l’air existent. Il s’agit plus spécifiquement d’éviter les sources de polluants et de mettre en place des solutions d’assainissement de l’air. Ainsi, dans le cadre de travaux de construction, il est nécessaire de veiller au choix des matériaux. Quelques critères de choix vous sont présentés dans la colonne « détails techniques ». Il faut également pouvoir assurer le renouvellement de l’air intérieur afin d’évacuer ces polluants, mais aussi pour éviter une humidité trop élevée qui favorise le développement de moisissures. Le bon fonctionnement du système de ventilation est donc important, mais pas suffisant : il est nécessaire d’aérer le logement par l’ouverture des fenêtres. Certaines habitudes sont à adopter : aérer le logement au moins 10 minutes tous les jours, ne pas obstruer les bouches d’aérations. | Eviter les matériaux amplifiants les bruits (parquets flottants…) Eviter les moquettes, favorables aux acariens et allergènes | Pour les matériaux en contact avec l’air intérieur (peintures, menuiseries, sols…) : privilégier les matériaux de classe A+ et A. Privilégier les peintures en phase aqueuse Privilégier les colles de revêtement de sol labellisées Emicode EC1 Privilégier le classement E1 pour les bois agglomérés Ne pas utiliser de matériaux contenant des substances CMR 1 et 2 (classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) | Chantier : arroser les chantiers pour éviter la présence de poussières dans l’air, qui peuvent être inhalées par les ouvriers et les habitants / usagers du quartier Chantier : Aérer au maximum les espaces rénovés pendant et après les travaux Chantier et suivi : Observer un délai d’au moins 3 semaines après la fin des travaux, pendant lesquelles le logement doit être aéré, avant de remettre les clefs du logement aux occupants
 Cartographies des impacts
 Rapport méthodologique
 Charte et fiches UFS à destination des différents acteurs :

## Slide 7: Impacts, limites et conditions de réussite
Impacts sur le projet
techniciens sensibilisés
des recommandations techniques
des recommandations méthodologiques et organisationnelles (chantier notamment)
Impacts sur tous les déterminants de santé
actions développées dans le plan local de santé publique
Limites de la démarche
encore expérimentale : intégration des habitants dans le GT impossible
focalisée sur 4 déterminants seulement
Conditions de réussite
équipe de recherche expérimentée (besoin de développer des spécialistes)
démarche de co-construction en parallèle et sincère
participation des MOA et de leurs AMO
intégration des préconisations dans les documents contractuels
prolongation de la démarche dans la mise en œuvre du NPNRU